LA  MODULAZIONE

Scopi della modulazione:

- adattare il segnale al mezzo trasmissivo al fine di ridurre il degrado del segnale stesso

- permettere di trasmettere più segnali (es. canali telefonici) su un unico mezzo trasmissivo impiegando tecniche di multiplazione a divisione di frequenza (FDM) o tempo (TDM)

- utilizzo trasmissioni via etere con antenne di dimensioni ridotte

Cosa vuol dire modulare:

Far variare un parametro del segnale “portante” a frequenza maggiore, istante per istante, per mezzo di un segnale di bassa frequenza chiamato “modulante”.

I parametri caratteristici di un segnale sono:  ampiezza ,    frequenza,    fase.

Es    V(t) =  Vm sen(wt + ()   ;   Vm = ampiezza,         F = w / 2( = frequenza ;        ( = fase

w = pulsazione

Nella modulazione analogica, il segnale portante, il segnale modulante ed il segnale modulato  sono analogici, cioè variano con continuità.   In base al parametro che varia si hanno:

- Modulazione di ampiezza (A.M.) : Il segnale modulante di bassa frequenza fa variare, cioè modula, l’ampiezza della portante

- Modulazione di frequenza (F.M.) : Il segnale modulante di bassa frequenza fa variare, (modula), la frequenza  della portante

- Modulazione di fase (P.M.) : Il segnale modulante fa variare, ( modula ), la fase della portante.

Modulazione di ampiezza (A.M. = Amplitude Modulation)

S. Modulato AM

S. Modulante	                                                     Vam(t) = Vp(1+masenwmt)sewpt

Vmax

vm(t) = Vmsenwmt

S. portante

Vp(t) = Vpsenwpt

Vmin

t

Si definisce:

ma = indice di modulazione d’ampiezza = Vm / Vp   (generalmente misurato in %)

-  ma assume sempre valori inferiori ad 1  (ma < 100%)

-  Se ma  = 0 c’è  assenza di informazione (Vm = 0)

-  Se ma >1    (ma > 100%)  si parla di Sovramodulazione  con conseguente distorsione del segnale modulato.

Come si calcola :   ma = (Vmax – Vmin) / (Vmax + Vmin)             (vedi disegno)

Larghezza di banda di un segnale A.M.

1° caso : modulante costituita da un segnale sinusoidale con frequenza Fm ,  e  portante  Fp

Ampiezze delle righe spettrali  del segnale modulante e portante

V

Vp                      Vm e Vp sono le ampiezze dei segnali

Vm

Fm				      Fp                             F

Ampiezze delle righe spettrali  del segnale modulato

V

Vp

maVp/2                 maVp/2

Fp-Fm   Fp   Fp+Fm              F

B = 2 Fm

In pratica con la modulazione si ottiene la traslazione in frequenza del segnale modulante.

Lo spettro del segnale modulato è così costituito da 3 righe spettrali (cioè 3 frequenze):

- portante , a frequenza Fp ed  ampiezza Vp

- riga laterale inferiore , a frequenza Fp-Fm , ed  ampiezza   maVp/2

- riga laterale superiore , a frequenza Fp+Fm , ed  ampiezza   maVp/2

L’intera banda trasmessa è pari al doppio della frequenza Fm del segnale modulante.

2° caso : modulante costituita da un segnale non sinusoidale (telefonico, musicale, televisivo) che occupa una banda di frequenza in Banda Base (B.B.) compresa tra Fmin  e  Fmax , e portante  Fp.

Spettro continuo del segnale modulante e riga spettrale  del segnale portante

Vp

B.B.

Fmin           Fmax			     Fp                             F

Spettro  del segnale modulato

Vp

BLI               BLS

Fp-Fmax       Fp          Fp+Fmax     F

B = 2 Fmax

Con la modulazione si ottiene la traslazione in frequenza della B.B. costituente il segnale modulante.

Lo spettro del segnale modulato è così costituito da:

- riga portante , a frequenza Fp ed  ampiezza Vp

- banda laterale inferiore (BLI) compresa tra  Fi = Fp - Fmax    e    Fp - Fmin

- banda laterale superiore (BLS) compresa tra  Fp + Fmin    e    Fs = Fp + Fmax

L’intera banda trasmessa è pari al doppio della frequenza  Fmax   del segnale modulante.

Es.   S. modulante con Fm = 2 kHz ;       S. portante con  Fp = 250 kHz.

Spettro del S. modulato costituito dalle frequenze: Fi = 248 kHz ; Fp = 250 kHz ; Fs = 252 kHz

Larghezza di banda :               Bam =  Fs - Fi  = 4 kHz.

Es.  S. modulante : B.B.  con  Fmax = 4 kHz ;       S. portante con  Fp = 800 kHz.

Spettro del S. modulato costituito dalle bande di frequenza:

BLI   (con  :  Fi = Fp – Fmax = 796 kHz)   ;   Fp = 800 kHz  ;   BLS  (con  :  Fs = Fp + Fmax = 804 kHz)

Larghezza di banda :               Bam =  Fs - Fi  =  8 kHz.

La Modulazione d’ampiezza presa in esame prende il nome di : Modulazione di ampiezza a  banda laterale doppia con portante intera (BLD-PI). In Inglese: DSB-FC = Double Side Band-Full Carrier).  In essa la portante  non trasporta informazione (presente solo nelle bande o righe laterali), e  viene sempre inviata anche in assenza di segnale modulante  (ma = 0).

Il rendimento di questa modulazione è molto basso  ((am  = Pbl / Ptot)

Nelle trasmissioni radiofoniche in A.M è stata fissata una B.B. lorda pari a 5 kHz  (netta : pari a 4,5 kHz con Fmin = 50 Hz  e   Fmax = 4,5 kHz ).

Pertanto  Bam (netta)= 9 kHz   ;       Bam (lorda) = 10 kHz.

La gamma impiegata per le Radiotrasmissioni in A.M. è quella delle Onde Medie (ovvero M.F: Medium Frequencies : 300 kHz – 3 MHz) .

All’interno di questa gamma di frequenze, il Ministero delle Comunicazioni ha dedicato uno spazio compreso tra 525 e 1605 kHz per le trasmissioni radiofoniche.

In tale spazio (1605 – 525 = 1080 kHz) possono  essere allocati 1080 / 10 = 108 canali radio.

300 kHz               525 kHz                                                      1605 kHz                                             3 MHz

535 545			                                1595

Bnetta = 9 kHz

BLI             BLS

B lorda = 10 kHz

ALTRE  MODULAZIONI  DI  AMPIEZZA

La modulazione di ampiezza non prevede solo segnali di tipo BLD-PI, ma anche altre modulazioni:

1) Modulazione d’ampiezza a banda laterale doppia con portante soppressa (BLD-PS) . In inglese: Double Side Band – Suppressed Carrier (DSB-SC)

In essa la portante, pur presente in ingresso al modulatore,   non viene inviata, e quando il segnale modulante è assente anche il segnale modulato non viene inviato (la potenza trasmessa è nulla).

Tale modulazione presenta un rendimento maggiore rispetto alla modulazione con presenza di portante.   ((bld-ps = 50%) .

Spettro continuo del segnale modulante e riga spettrale  del segnale portante

Vp

B.B.

Fmin           Fmax			     Fp                             F

Spettro  del segnale modulato  BLD-PS

(Nota : il tratteggio indica l’assenza di portante)

BLI              BLS

Fp-Fmax       Fp          Fp+Fmax     F

B = 2 Fmax

2)  Modulazione d’ampiezza a banda laterale unica (BLU) . In inglese: Single Side Band (SSB)

In essa la portante, pur presente in ingresso al modulatore,   non viene inviata, e quando il segnale modulante è assente, anche il segnale modulato non viene inviato.    Inoltre viene trasmessa una sola banda laterale : la BLI (in inglese : LSB) o  la BLS (in inglese : USB).

Tale modulazione presenta un rendimento maggiore rispetto alla modulazione con presenza di portante.   ((bld-ps = 100 %) .

Spettro del segnale modulante e riga spettrale  del segnale portante

Vp

B.B.

Fmin           Fmax			     Fp                             F

Spettro  del segnale modulato  BLU	 (invio della BLI)

BLI

Fp-Fmax       Fp                            F

B = Fmax

Spettro  del segnale modulato  BLU	 (invio della BLS)

BLS

Fp          Fp+Fmax     F

B = Fmax

Questo tipo di modulazione di ampiezza presenta, rispetto alla BLD un doppio vantaggio:

- la larghezza di banda del segnale modulato è la metà, quindi :  BBLU = Fmax

- Il rendimento di modulazione è  (bld-ps = 100 % . Questo perchè tutta la potenza trasmessa contiene informazione che è presente nella banda traslata ( Ptot  = PBLU ). La portante, che non contiene informazione, non viene trasmessa.

# Text boxes

Modulatore

di ampiezza

R A D I O T R A S M I S S I O N I    I N    A.M.