# Liceo-Ginnasio Statale “B.Russell” di Roma

#### LABORATORIO DI FISICA

ESPERIMENTO N°5

Misurazione diretta e indiretta di un angolo piano e conferma empirica del teorema relativo alla somma degli angoli interni di un triangolo.

| Fig.1- Goniometro semplice | Fig.2 – Righello millimetrato | Fig.3 - Cordicella | Fig. 4 - Forbici |
| --- | --- | --- | --- |

Strumenti e materiale utilizzati:

- goniometro semplice ( p = 360 ° ; s = 0,5 ° );

- righello ( p = 20 cm ; s = 0,1 cm );

- cordicella ;

- forbici;

- compasso.

Progetto:

L’esperimento consiste nel disegnare angoli piani da misurare direttamente e indirettamente con strumenti di misura e formule. I calcoli svolti si propongono anche l’obiettivo di utilizzare, in forma semplice e sintetica, i concetti di seno, coseno e tangente di un angolo in un caso concreto e pratico che prevede l’uso della relazione intercorrente tra angoli, lati e tangenti degli angoli di un triangolo rettangolo. Altro obiettivo dell’esercitazione è la conversione da gradi sessagesimali a radianti degli angoli e viceversa.

Tab.1- misura dell’ampiezza di un angolo piano.

| N |  (°) ±0,5 |  (rad) | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63,0 | 1,1 |  |

In tabella 1 sono stati inseriti i valori dell’angolo misurato prima in gradi sessagesimali e successivamente trasformato in radianti. Ecco con quali calcoli:

360° : 2 rad = 63,0° : x

x = 2 rad  63,0° = 1,0996 rad

360°

360° : 2 rad = 0,5° : y

y = 2 rad  0,5° = 0,009 rad

360°

r =  = 0,5  = 0,008

      63

 % = r 0,8%

Risultato in gradi sessadecimali:

 = ( 63,0 ± 0,5 ) °

Risultato in radianti:

 = (1,100 ± 0,009) rad

Il risultato della misura diretta effettuata con un goniometro semplice è stato scritto in entrambe le unità di misura. Gli errori commessi possono riguardare errori di tipo accidentale dovuti all’approssimazione delle misure.

Nella Tabella 2 invece è presente la misura dello stesso angolo questa volta misurato indirettamente mediante  la misura dell’arco di circonferenza opposto all’angolo e del raggio della circonferenza medesima. La lunghezza dell’arco è stata misurata con una cordicella posta sull’arco.

Tab.2- misure di un angolo piano interno ad una circonferenza

| N | ( AB (cm) ±0,1 | r (cm) ±0,1 |  (rad) |  (°) | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,4 | 6,9 | 1,07 | 61 |  |

Calcoli:

(

= AB = 7,4 = 1,0725 rad

r       6,9

 ( rAB + rr ) rad

7,4    6,9

360° : 2 rad = x : 1,07 rad

x = 360°  1,07 rad = 61,34°

2 rad

360° : 2 rad = y : 0,03 rad

y = 360°  0,03 rad = 1,72°

2 rad

r=  = 0,03



% = r * 100 = 3 %

Risultato in gradi sessadecimali:   = ( 61 ± 2 ) °

Risultato in radianti:                       = ( 1,07 ± 0,03 ) rad

Il risultato della misura indiretta effettuata con un righello semplice è stato ottenuto mediante il calcolo dell’angolo come rapporto tra l’arco e il raggio. Anche questa misura è stata scritta in entrambe le unità di misura. Gli errori commessi possono riguardare errori di tipo accidentale dovuti alla difficoltà di srotolare la cordicella posta sull’arco.

Tab.3- misure dei lati del triangolo rettangolo interno al cerchio e avente  come uno degli angoli.

Nella Tabella 3 è presente la misura dello stesso angolo questa volta ottenuto indirettamente mediante la relazione goniometrica della tangente di un angolo. Ecco di seguito i calcoli svolti.

| N | r | x | y |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (cm) | (cm) | (cm) | (°) |  |
|  | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |  |  |
| 1 | 6,9 | 3,1 | 6,1 | 63,1 |  |

Calcoli:

1) Utilizzo della funzione goniometrica tangente di un angolo

tg = y = 6,1 = 1,968

x    3,1

tgmax = y + y = 6,1 + 0,1 = 6,2 = 2,067

x – x     3,1 – 0,1     3,0

tgmin = y – y = 6,1 – 0,1 = 6,0 = 1,875

x + x    3,1 + 0,1    3,2

tg =  tgmax – tgmin = 2,067 – 1,875 = 0,096≈0,01

- 2

tg ( 1,97  0,01)

 tg–1 1,968 = 63,06°

max = tg–1 2,067 = 64,18°

min = tg–1 1,875 = 61,93°

 =  max –  min = 64,18 – 61,93 = 1,125° ≈ 1°

2                          2

±

r =  =  1,125 = 0,02

      63,06

 % = r * 100 = 2 %

Interpretazione grafica dell’incertezza assoluta sull’angolo α

2) Utilizzo della funzione goniometrica coseno di un angolo

cos = x  =  3,1 = 0,45

r       6,9

cosmax = x + x = 3,1 + 0,1 = 3,2 = 0,47

r r     6,9 – 0,1     6,8

cosmin = x – x = 3,1 – 0,1  = 3 = 0,43

r + Dr    6,9 + 0,1     7

cos = cosmax – cosmin = 0,47 – 0,43 = 0,02

2                       2

cos = ( 0,45 ± 0,02 )

 = cos–1  = 63,26°

amax = cos

min = cos

 = max – min = 64,53 – 61,97 = 1,28°

2                      2

r =  =         1 = 0,02

63,26

 % = r 100 = 2%

3) Utilizzo della funzione goniometrica seno di un angolo

sin = y = 6,1 = 0,88

r    6,9

sinmax = y + y = 6,1 + 0,1 = 6,2 = 0,912

r r     6,9 – 0,1    6,8

sinmin = y – y = 6,1 – 0,1 =  6 = 0,857

r + r     6,9 + 0,1     7

sin = sinmax – sinmin = 0,912 – 0,857 = 0,0275

2                        2

sin = ( 0,88 ± 0,03 )

sin

max = sin–1 0,912 = 65,75°

 min = sin–1 0,857 = 59°

 max –  min = 65,75 – 59 = 3,375

2                       2

r =  =   3,375 = 0,05



r 5 %

Risultato in gradi sessadecimali:

Seno          ( 62 ± 3 )°

Coseno      ( 63 ± 1 )°

Tangente    (63 ± 1 )°

Individuazione errori:

- imprecisione nelle misurazioni;

- approssimazione nei calcoli.

4) – Misurazione diretta degli angoli interni di tre triangoli di diversa forma e conferma sperimentale della validità del teorema relativo alla somma degli angoli interni.

Strumenti e materiali utilizzati:

- righello millimetrato (P=20 cm;S=0,1 cm);

- goniometro semplice (P=360° , S=0,5°)

- tre triangoli disegnati su un foglio di carta da disegno.

| Triangolo | α (°) ±0.5 | β (°) ±0.5 | γ (°) ±0.5 | α (rad) | β (rad) | γ (rad) | α+β+γ (°) | α+β+γ (rad) | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| scaleno | 31.5 | 37.5 | 111.0 | 0.55 | 0.65 | 1.94 | 180 | 3.14 |  |
| isoscele | 53.0 | 53.0 | 74.0 | 0.93 | 0.93 | 1.29 | 180 | 3.15 |  |
| equilatero | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 180 | 3.15 |  |

- Calcoli in (°):

α+β+γ = 31,5+37.5+110 = 180°

Δ(α+β+γ) = 0.5+0.5+0.5=1.5°

Risultato finale:

α+β+γ = (α+β+γ) ± Δ(α+β+γ) = (180 ± 2)°

- Calcoli in (rad):

360° : 2 π = 31,5° : α

α = (31.5° 2 π) / (360°) = 0.5498 rad ≈ 0.55 rad

360° : 2 π = 0,5° : Δα

Δα = (0.5° 2 π) / (360°) = 0.009 rad ≈ 0.01 rad

α+β+γ = 0.55 + 0.65 + 1.94 = 3,14 rad

Δ(α+β+γ) = 0.009+0.009+0.009 = 0.027 ≈ 0.03 rad

α+β+γ = (α+β+γ) ± Δ(α+β+γ) = (3,15 ± 0.01) rad

Relazione:

In questo esperimento abbiamo misurato l’ampiezza di un angolo piano con vari medoti, in maniera sia diretta che indiretta.