LICEO CLASSICO SPERIMENTALE STATALE B.RUSSELL DI ROMA

Chiara Spazianelli                   Classe  2tr.B                 Data: 1/03/2000

LABORATORIO DI FISICA

Esperimento n° 5

CONFERMA EMPIRICA DELLA SECONDA LEGGE DI GAY-LUSSAC (TRASFORMAZIONE ISOCORA).

Schema

Strumenti e materiali :

- Calibro a corsoio centesimale (( = 0,0005m;  P = 0,22 m) Fig.1

- Catetometro (( = 0,001m; P = 1m) Fig.2

- Becker graduato (( = 0,1dm3 ;P =1dm3) Fig.3

- Termometro a mercurio (( = 0,2°C; P= 110°C) Fig.4

- Becco Bunsen Fig.5

- Mercurio (( =(13590 ±5)kg/m3)

- Sostegno Fig.6

- Bacchetta Fig.7

- Fiaschetta di Joly e capillare (V= (100±1) cm3) Fig.8

- Cannello Fig,9

- Manometro

## Relazione

L’obiettivo che ci eravamo preposti era la conferma empirica della seconda legge di Gay-Lussac, che sostiene, che a volume costante la temperatura assoluta di un gas ideale e la sua pressione sono direttamente proporzionali.

Per fare questo abbiamo inserito in un becker, dove avevamo messo una miscela di acqua e ghiaccio, una fiaschetta, detta di Joly, riempita d’aria e collegata con un capillare ad un cannello riempito di mercurio e attaccato ad un sostegno graduato. Poi con un becco Bunsen abbiamo aumentato con regolarità la  temperatura della miscela, , e quindi del gas nella fiaschetta, che per questo  tentava di aumentare il suo volume e spingeva perciò il mercurio. Per non variare il volume del gas abbiamo bloccato il mercurio da una parte e quest’ultimo era pertanto obbligato a crescere dall’altra. Misurando il dislivello creatosi (h) abbiamo potuto calcolare la pressione esercitata dal gas grazie alla legge di Stevino P = Po + (((g(h). Infine abbiamo calcolato il rapporto tra la pressione e la temperatura e ci siamo accorti che risultava pressoché costante come affermato da Gay - Lussac.

Anche a livello molecolare abbiamo trovato una legge di proporzionalità diretta, tra la temperatura e l’energia cinetica molecolare. Infatti, all’aumentare della temperatura aumentava a il numero di urti tra le molecole e anche la loro velocità e, quindi, come già detto la stessa energia cinetica.

| N | t | T | h | P | P - P0 | (P - P0)/t | P/t | P/T= K | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (°C) | (K) | (m) | (Pa) | (Pa) | (Pa/°C) | (Pa/°C) | (Pa/K) | P0=(102±1)·103Pa |
|  | ±0,2 | ±0,2 | ±0,001 | ±2·10^3 | ±2·10^3 | ±30 | ±33 | ±4 | = (13590 ± 1)kg/m3 |
| 1 | 0,2 | 273,2 | 0,000 | 102000 | - | - | 510000 | 373 | g = (9,8 ± 0,1)m/s² |
| 2 | 10,0 | 283,0 | 0,027 | 105596 | 3596 | 360 | 10560 | 373 | V =cost=(100±1)cm3 |
| 3 | 20,0 | 293,0 | 0,049 | 108526 | 6526 | 326 | 5426 | 370 | h0=0,44m |
| 4 | 30,0 | 303,0 | 0,078 | 112388 | 10388 | 346 | 3746 | 371 |  |
| 5 | 40,0 | 313,0 | 0,114 | 117183 | 15183 | 380 | 2930 | 374 |  |
| 6 | 50,0 | 323,0 | 0,133 | 119713 | 17713 | 354 | 2394 | 371 |  |
| 7 | 60,0 | 333,0 | 0,168 | 124375 | 22375 | 373 | 2073 | 373 |  |
| 8 | 70,0 | 343,0 | 0,196 | 128104 | 26104 | 373 | 1830 | 373 |  |
| 9 | 80,0 | 353,0 | 0,224 | 131833 | 29833 | 373 | 1648 | 373 |  |
| 10 | 90,0 | 363,0 | 0,255 | 135961 | 33961 | 377 | 1511 | 375 |  |
| 11 | 96,0 | 369,0 | 0,271 | 138092 | 36092 | 376 | 1438 | 374 |  |

| Calcoli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P= P0+gh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P=P0+(+ g/g +h/h)· gh = 100+(1/13590+0,1/9,8+0,001/0,133)·117183= |  |  |  |
| = 100+(0,00007+0,01+0,007)·117183= 2·103 Pa |  |  |  |  |  |
| (P-P0) = P+P0 = 2000+100= 2100Pa = 2000 Pa = 2·103 Pa |  |  |  |  |
| (P-P0)/t] = [P-P0)/P-P0 + t/t)·(P-P0)/t]= (2000/17713+0,2/50)·354= (0,08+0,004)·354 = 30 Pa/°C |  |
| Er[(P-P0)/t] = (P-P0)/P-P0 + t/t)= (2000/17713+0,2/50)= (0,08+0,004) =0,08 |  |  |
| E%[(P-P0)/t] = (P-P0)/P-P0 + t/t)·100= (2000/17713+0,2/50)·100= (0,08+0,004)·100 =0,08·100= 8% |  |
| (P/t) = (P/P + t/t)·P/t= (2000/119713+0,2/50)·2394= (0,01+0,004)·2394 =33 Pa/°C |  |  |
| (P/T) = (P/P + T/T)·P/T= (2000/119713+0,2/323)·371= (0,01+0,0006)·371 =4 Pa/K |  |  |
| Er(P/T) = (P/P + T/T)= (2000/119713+0,2/323)= (0,01+0,0006) =0,01 |  |  |  |
| E%(P/T) = (P/P + T/T)·100= (2000/119713+0,2/323)·100= (0,01+0,0006)·100 =0,01·100= 1% |  |  |
| P/T = K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K m= (K1+ K2+...+K11)/11 = 373 Pa/K |  |  |  |  |  |  |  |

Grazie alla deviazione standard abbiamo calcolato l’incertezza assoluta su P/T che è risultata più precisa di quella calcolata con la propagazione degli errori.

| TAB.2- Tabella dei dati sperimentali della tab.1 elaborati secondo il metodo della deviazione standard. |
| --- |
| N | K | fa | fr |  | ² | ² |  | NOTE |
|  | (Pa/K) |  |  | Pa/K | (Pa/K)2 | (Pa/K)2 | Pa/K | K m= (373±4)Pa |
|  | ±1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 370 | 1 | 0,09 | -3 | 9 | 1,8 | 1,3 |  |
| 2 | 371 | 2 | 0,18 | -2 | 4 |  |  |  |
| 3 | 373 | 5 | 0,45 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 | 374 | 2 | 0,18 | 1 | 1 |  |  |  |
| 5 | 375 | 1 | 0,09 | 2 | 4 |  |  |  |
| Calcoli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fr = fa/11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| = K1-Km |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ²= ²/11-1 |  |  |  |  |  |  |  |

Conclusioni :

Mi ritengo abbastanza soddisfatta dei risultati ottenuti nell’ambito degli errori sperimentali, che evidenziavano incertezze percentuali molto basse, soprattutto se consideriamo gli aspetti negativi di cui eravamo a conoscenza già all’inizio dell’esperimento : innanzitutto la temperatura iniziale che non era 0° ma 0,2° poi la pressione atmosferica che non è sempre la stessa e infine il gas utilizzato che non era un gas ideale bensì un miscuglio di gas reali.

# Text boxes

FIG.7

FIG.8

FIG.3

FIG.4

FIG.9

FIG.1

FIG.2

FIG.6

FIG.5